## Slide 1: HW3 8-bit Simple ALU
Simple 8-bit ALU
Input
  Op : 2bit 동작 코드
  A, B : 8 bit data
Output
  R : 8 bit result
  Co : Carry Output

## Slide 2: Op code
ALU Op code
Co
  산술 연산( +, -) 결과의 carry 출력
  다른 연산에서는 무시
OP code | 연산
0 0 0 1 1 0 1 1 | Result = A + B Result = A - B Result = A ∩ B Result = A ∪B

## Slide 3: 계층적 구조를 사용하여 설계
4 가지 연산 기능의 1-bit ALU circuit 구성
4개의 1-bit ALU 모듈을 연결하여 4-bit ALU circuit 구성
2개의 4-bit ALU 모듈을 연결하여 8-bit ALU circuit 를 완성한다.

## Slide 4: 4 가지 연산 기능의 1-bit ALU 모듈구성
덧셈, 뺄셈 연산은 1-bit 전가산기 하나를 사용하여 구현
  로지심에서 제공하는 Adder, Subtractor 는 사용하지 않는다
로지심에서 제공되는 4-to-1 멀티플렉서를 사용
OP code | 연산
0 0 0 1 1 0 1 1 | Result = A + B Result = A - B Result = A ∩ B Result = A ∪B
subcircuit appearance

## Slide 5: 덧셈, 뺄셈 연산
1-bit 전가산기 하나를 사용하여 덧셈, 뺄셈 구현
  4비트 가감산 회로 예
a3
b3
a2
b2
a1
b1
a0
b0
S3
전가산기
c4
S2
전가산기
S1
전가산기
S0
전가산기
a’/s

## Slide 6: 4-bit ALU 모듈
4개의 1-bit ALU 모듈을 연결하여 4-bit ALU 모듈 구성
  - 모듈을 연결하여 확장 가능하도록 Ci 입력 제공

## Slide 7: 8-bit ALU 모듈
2개의 4-bit ALU 모듈을 연결하여 8-bit ALU 완성
  Ci 입력
    덧셈: Ci = 0
    뺄셈: Ci = 1

## Slide 8: Main circuit 출력 모양
제목, 학번, 이름 추가

## Slide 9: 제출
다음과 같이 5개의 subcircuit 로 구성된 로지심 회로
  Main
  전가산기
  1bit ALU
  4bit ALU
  8bit ALU
파일 이름
  hw3-이름.circ
제출 마감시간
  5월 3일 23시59분